## Slide 1
检测技术与仪器
水下传感技术及其在AUV上的应用

## Slide 2: 主要内容
水下无人航行器
声学传感
光学传感
AUV系统设计

## Slide 3: 水下无人航行器
无人水下航行器的研制最早始于20世纪50年代末，主要用于海洋科学研究。20世纪70年代，无人水下航行器常通过遥控方式用来执行搜探失事潜艇、反水雷等军事任务。20世纪80、90年代，随着小型化组合导航、远程水下通信、小型低能耗计算机等技术的突破，无人水下航行器开始具备半自主控制能力，但由于成本高，未正式列装。到20世纪90年代末，随着技术的进一步成熟，无人水下航行器在民用领域得到了广泛应用，并借助成熟商用技术使其成本明显降低，逐步出现具备反水雷等功能的无人水下航行器并装备部队。21世纪以来，无人水下航行器的自主控制水平和推进动力得到了进一步提高，其任务开始向反潜、水下侦察等领域扩展。

## Slide 4: 水下无人航行器
ROV （遥控无人潜水器）
ROV，即遥控无人潜水器（Remote Operated Vehicle ）， 无人水下航行器（Unmanned Underwater Vehicle，UUV）的一种，功能多种多样，不同类型的ROV用于执行不同的任务，被广泛应用于军队、海岸警卫、海事、海关、核电、水电、海洋石油、渔业、海上救助、管线探测和海洋科学研究等各个领域。

## Slide 5: 水下无人航行器
AUV /UUV（无人水下机器人）
AUV（Remote Operated Vehicle ）自主式水下机器人是新一代水下机器人，具有活动范围大、机动性好、安全、智能化等优点，成为完成各种水下任务的重要工具。例如，在民用领域，可用于铺设管线、海底考察、数据收集、钻井支援、海底施工，水下设备维护与维修等；在军用领域则可用于侦察、布雷、扫雷、援潜和救生等。由于无缆水下机器人具有活动范围不受电缆限制，隐蔽性好等优点，所以从60年代中期起，工业界和军方开始对无缆水下机器人发生兴趣。

## Slide 6: 水下无人航行器
AUV /UUV（无人水下机器人）

## Slide 7: 水下无人航行器
AUV /UUV（无人水下机器人）

## Slide 8: 水下无人航行器
AUV /UUV（无人水下机器人）

## Slide 9: 水下无人航行器
ARV（自主/遥控水下机器人）
AUV 自带能源自主航行, 可执 行大范围探测任务, 但作业时间、数据实时性、作业能力有限; ROV 依靠脐带电缆提供动力, 水下作业 时间长, 数据实时性和作业能力较强, 但作业范围有限 ; ARV (autonomous & remotely operated vehicle)是一种兼顾 AUV 和 ROV 的混合式水 下机器人 , 它结合了 AUV 和 ROV 的优点, 自带能源, 通过光纤微缆实现数据实时传输, 既可实现 较大范围探测, 又可实现水下定点精细观测, 还可以携带轻型作业工具完成轻型作业, 是信息型 AUV 向作业型 AUV 发展过程中的新型水下机器人.

## Slide 10: 水下无人航行器
ARV（自主/遥控水下机器人）
“海斗”自主遥控水下机器人（ARV）中国科学院沈阳自动化研究所研发，最大潜深达10767米。2016年6月22日至8月12日在马里亚纳海沟挑战者深渊开展了我国首次综合性万米深渊科考。 “海斗”号无人潜水器成功进行了一次八千米级、两次九千米级和两次万米级下潜应用，最大潜深达10767米，创造了我国无人潜水器的最大下潜及作业深度纪录，使我国成为继日、美两国之后第三个拥有研制万米级无人潜水器能力的国家。

## Slide 11: 水下无人航行器
ARV（自主/遥控水下机器人）

## Slide 12: 声学传感
侧扫声纳
侧扫声纳亦称“旁侧声纳”或“海底地貌仪”。利用回声测深原理探测海底地貌和水下物体的设备。其换能器阵装在船壳内或拖曳体中，走航时向侧下方发射扇形波束的声脉冲。波束平面垂直于航行方向，沿航线方向束宽很窄，开角一般小于2°，以保持较高分辨率;垂直于航线方向束宽较宽，开角约为20°—60°，以保证一定的扫描宽度。工作时发射出的声波投射在海底的区域呈长条形，换能器阵接收来的自照射区各点的反向散射信号，经放大、处理和记录，在记录纸上显示出海底的图像。回波信号较强的目标图像较黑，声波照射不到的影区图像色调很淡，根据影区的长度估算目标的高度。

## Slide 13: 声学传感

## Slide 14: 声学传感

## Slide 15: 声学传感

## Slide 16: 声学传感
前视声纳
安装在航行器前方，对运动方向上的物体进行探测和成像，主要用来完成航行器的环境感知、目标探测、路径规划等任务。主要可以分为二维、三维成像等。

## Slide 17: 声学传感
前视声纳

## Slide 18: 光学传感
由于光在水下传播的过程中会受到散射和吸收效应的作用，会导致传统光学图像出现颜色退化、对比度降低等降级现象，进而导致其难以在进一步的应用（如，目标识别和分割、目标特征提取、目标距离估计等）中发挥价值。
从信号获取角度提升探测质量
从信号处理角度提升图像效果

## Slide 19: 光学传感
偏振成像
光是一种电磁波，电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面，光的振动面只限于某一固定方向的，叫做平面偏振光或线偏振光。
利用目标辐射的偏振特征，能有效抑制背景杂波，提高目标与背景的对比度，增加目标物的信息量。

## Slide 20: 光学传感

## Slide 21: 光学传感
水下模型与参数估计

## Slide 22: 光学传感

## Slide 23: 光学传感

## Slide 24: 光学传感
深度学习技术

## Slide 25: 光学传感
深度学习技术

## Slide 26: 光学传感
深度学习技术

## Slide 27: 光学传感
深度学习技术

## Slide 28: 光学传感
深度学习技术

## Slide 29: AUV系统构建

## Slide 30: AUV系统构建

## Slide 31: AUV系统构建

## Slide 32
1）主控运算单元以高性能PC104工控机为核心，采用分布式控制结构。主控运算PC104通过多串口扩展卡和高速CAN接口卡连接相关传感器和底层硬件系统，用于实现UUV导航控制以及任务执行；通过网络数据交互模块实现环境感知功能。
2）目标识别单元包括各类环境感知传感器，其中前视声纳可以实现对UUV运行轨迹前方大面积目标信息的获取；测扫声纳可获取UUV运行轨迹下的精细图像信息；CCD摄像机可在UUV抵近目标时，获取目标高质量的轮廓、纹理数据。数据处理单元使用高性能数据处理器，实时获取来自于传感器的数据流并进行实时处理，通过网络通信方式将处理后的信息发送至主控运算单元。

## Slide 33
3）通信与定位单元UUV在下潜之前，可以使用卫星定位获取自身位置，并能够通过卫星、无线电台、WIFI等方式实现UUV与岸基单元的数据交互，当UUV下潜后，岸基单元可以通过声学实现通信和UUV的定位功能。
4）安全保障单元通过获取UUV内部温湿度、气压、泄漏信息，判断UUV是否能够正常进行任务执行；通过电压电流检测防止运动控制系统超载损坏；通过舱体压力信息检测UUV结构是否发生形变；故障诊断模块判断UUV是否处于异常状态。当UUV处于紧急状态时，通过抛载/压载模块释放重物，保障UUV上浮至水面使用人员回收。
。

## Slide 34
5）运动控制单元将运动信息发送至运动控制单元。该单元包含用于控制主推电机和方向舵机的数字信号处理器，将运动信息转换为控制信号，保障UUV正常行驶任务。
6）电池管理单元对电流电压进行实时监测，电源管理单元负责为各模块供电，保证系统正常工作并防止故障发生。

## Slide 35
7）导航传感器包含惯性导航、多普勒测速仪、深度计、罗盘等，为导航系统推算UUV位置信息提供原始数据；任务传感器包含CTD、海流计、磁力计、浊度计等，为UUV各项任务获取数据。传感器单元主要通过串口将数据发送至主控单元。